## Slide 1: Uporaba nevronskih mrež za estimacijo cene proizvodnje
Jakob Jenko

## Slide 2: Problem
Izračun cene izdelave
Male proizvodnje
3D tisk

## Slide 3: Cilj
Model, ki bo znal oceniti ceno izdelka na podlagi podatkov 3D objekta
200 x

## Slide 4: Podatki
200 x
(Ponovim)

## Slide 5: Kaj določi ceno?
Tisk (čas in material)
Dodelava
Priprava
Ostalo

## Slide 6: Enačba
izračinamo ceno materiala
ceno tiskanja na podlagi časa in cene tiska
ceno dodelave na podlagi količine uporabljenih podpor
ceno priprave delavne površine
cena je seštevek vseh prispevkov
na koncu prištejemo še maržo

## Slide 7: Ideja

## Slide 8: Avgmentacija

## Slide 9
ROT
FLOAT
INT

## Slide 10: Konvolucijske nevronske mreže
regression

## Slide 11: Dodatne značilke
Volumen
Površina
regression

## Slide 12: VOX mreža
3D konvolucija
Deluje z voksli, decimalni zapis
Temelji na VoxNet

## Slide 13: LSTM mreža
2D konvolucija
Izhod 2D konvolucije peljemo v LSTM celico
Cilj je najti vzorec, ki je odvisen od plasti
Deluje z voksli in z decimalnim zapisom

## Slide 14: PointNet
Vir: H. S. K. M. L. J. G. Charles R. Qi, „PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation,“ v Computer Vision and Pattern Recognition (VCPR), 2017.
- Deluje samo s point cloudom

## Slide 15: Rezultati

## Slide 16: Vpliv informacije o volumnu
TIP NAPAKE | BREZ (N=2) | VOL (N=2) | VOL AREA (N=2)
RMSE | 49,00 | 16,44 | 16,54
MAPE | 3,37 | 0,28 | 0,26
MAE | 24,78 | 7,03 | 6,7

## Slide 17: Vpliv avgmentacije
TIP NAPAKE | BREZ (N=2) | AUG (N=2)
RMSE | 17,19 | 15,12
MAPE | 0,26 | 0,19
MAE | 6,97 | 6,73

## Slide 18: Primerjava mrež
TIP NAPAKE | LSTM (N=4) | VOX (N=4) | POINTNET (N=1)
RMSE | 12,75 | 19,90 | 38,86
MAPE | 0,22 | 0,28 | 0,67
MAE | 5,93 | 7,78 | 21,24

## Slide 19: Korelacija med predikcijo in dejansko vrednostjo za LSTM

## Slide 20: Ugotovitve
MAPE je 20 %, za uporabo v industriji bi se moral znižati na 5 %
LSTM + 2D konvolucija deluje boljše kot 3D konvolucija
Informacija o volumnu je zelo pomembna

## Slide 21: Hvala za pozornost!

## Slide 22: Transfer znanja
Univerzalen model